桂林电子科技大学2014年研究生统一入学考试试题

科目代码：817   科目名称：电子技术综合（A）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

第一部分 模拟电子技术（满分75分） 一、选择题（每题2分共20分） 1、图所示共射放大电路，设静态时，UT=26mV，晶体管饱和管压降，当输入信号幅度增大到一定值时，电路将首先出现（ ）失真，其输出波形的( )将削去一部分。 A. 饱和；底部 B. 饱和；顶部 C. 截止；底部 D. 截止；顶部 2、某差分放大器的差模电压增益为1000，共模抑制比为100dB，则共模电压增益为（ ）。 A、0.01 B、0.01dB C、10 D、10dB 3、对于RC耦合单管共射放大电路，若其上、下限频率分别为、，则当时，下列描述正确的是（ ）。 A．滞后 B．滞后 C．超前 D．超前 4、某负反馈放大电路，其开环增益，反馈系数，开环输入电阻，可推算出其闭环输入电阻=（ ）。 A. 500； B. 50； C.50； D. 5 5、如下图所示单相桥式整流、电容滤波电路，电容量足够大时，已知副边电压有效值为，测得输出电压的平均值，则下列描述正确的是（ ）。 A. 电路正常工作 B. 电容C开路 C.负载RL开路 D. 电容C和二极管D1同时开路 6、集成运放接成单限电压比较器时，电路形式应为（ ）。 A、开环 B、电压负反馈 C、电流负反馈 D、并联负反馈 7、一放大电路当负载开路时的输出电压为4V，当接入12KΩ的负载电阻后输出电压降为3V，该放大电路的输出电阻为（ ）。 A、2KΩ B、10KΩ C、3KΩ D、4KΩ 8、甲乙类互补对称电路与乙类互补对称电路相比，主要优点是（ ）。 A、输出功率大 B、效率高 C、交越失真小 D、电路结构简单 9、将正弦波转换为矩形波，应采用（ ）。 A、乘法电路 B、加法电路 C、积分电路 D、电压比较电路 10、在负反馈电路中自激振荡的平衡条件是（ ）。 A、附加相移 B、附加相移 C、附加相移 D、附加相移 二、填空题（每空1分共15分） 1、一个负反馈放大器，当输入电压为50mV时，输出电压为100mV，断开其反馈支路，保持输入不变，测得输出电压为2V，则该放大器的开环放大倍数为 ，闭环放大倍数为 ，反馈环节的反馈系数为 。 2、某放大电路的幅频特性如图所示。由图可知该电路的放大倍数 ，通频带 。 3、单相桥式整流电路的输出电压平均值是副边电源电压有效值的______倍。 4、集成运放应用电路如果工作在线性放大状态，一般要引入 ，如果运放开环工作，通常工作在 状态。 5、RC桥式正弦波振荡电路是以RC串并联网络为 和 ，以负反馈放大电路作为 ，并采用非线性元件构成的负反馈电路来 。 6、在四种类型(低通、高通、带通、带阻)滤波电路中，若已知输入信号的频率为20-20kHz，为了防止干扰信号混入，应选用 滤波电路；为了避免50Hz电网电压的干扰进入放大器，应选用 滤波电路。 7、直流稳压电源由电源变压器、整流电路、 和稳压电路组成。 三、计算题（共40分） 1、（15分）两级阻容耦合放大电路如图所示。T1的低频跨导已知，漏源电阻，T2的、已知，各电容可视为交流短路。 1）试说出第一级采用什么类型的场效应管，各级是什么组态？ 2）画出中频区的微变等效电路； 3）求放大电路的中频电压放大倍数、输入电阻的表达式； 2、（13分）电路如图所示，已知：晶体管的β均为50，，，。 1）求各三极管的，。 2）求，，。 3、（12分）所示电路是由三个集成运放组成的一个仪表放大器，集成运放均为理想集成运放。 1）试证明：； 2）指出各级运算放大电路的运算类型。 第二部分：数字电子技术（满分75分） 四、选择题（每题2分共20分） 1、已知下列结果中正确的是（ ） A．Y＝A B．Y＝B C．Y＝A＋B D． 2、十进制数127.25对应二进制数为（ ）。 A、1111111.01 B、10000000.10 C、1111110.01 C、1100011.11 3、CMOS数字集成电路与TTL数字集成电路相比突出的优点很多，（ ）除外 A.微功耗 B.高速度 C.高抗干扰能力 D.电源范围宽 4、下列描述不正确的是（ ） A．触发器具有两种状态，当Q=1时触发器处于1态 B．时序电路必然存在状态循环 C．异步时序电路的响应速度要比同步时序电路的响应速度慢 D．边沿触发器具有前沿触发和后沿触发两种方式，能有效克服同步触发器的空翻现象 5、电路如下图（图中为下降沿Jk触发器），触发器当前状态Q3 Q2 Q1为“011”，请问时钟作用下，触发器下一状态为（ ） A．“110” B．“100” C．“010” D．“000” 6、T触发器特性方程（ ）。 A B C D 7、在A/D转换器类型中，转换速度最快的是（ ）转换器。 A、逐次渐近型 B、双积分型 C、并联型 D、V-F型 8、已知某存储器芯片有地址线12条，有数据线8条，则该存储器的存储容量是（ ）位。 A、1024(8 B、4096(4 C、2048(8 D、4096(8 9、多谐振荡器可产生（ ）。 A、正弦波 B、矩形脉冲 C、三角波 D、锯齿波 10、为实现将JK触发器转换为D触发器，应使（ ）。 A、J=D,K= B、K=D,J= C、J=K=D D、J=K= 五、化简逻辑函数（每题5分，共10分） 1．用公式法化简，化为最简与或表达式。 2．用卡诺图化简，化为最简与或表达式。 六、分析题（共45分） 1、分析下图电路的逻辑功能，列出真值表，写出函数式，说明电路逻辑功能的特点。（15分） 2、分析如图所示时序逻辑电路的逻辑功能，要求写出驱动方程、状态方程、状态转换表，画出状态转换图，说明是何电路。(17分) 3、现有如图所示的4×4字位容量RAM若干片，如需把它们扩展成8×8字位RAM。 1.试问需用几片4×4字位容量 RAM？ 2.画出扩展后的电路图(可用少量与非门)。(13分)

# Text boxes

20

2

20

40

+

ui

_

+

uO

_