桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码： 904         科目名称：微机原理及应用（B2）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

一、选择题 （本题共15小题，每小题3分，共45分） 1. 完成将AX清零，下面错误的指令是 A．SUB AX, AX B. CMP AX，AX C．XOR AX,AX D. AND AX, 0 2，伪指令ENDP告诉汇编程序（ ） A.宏定义结束 B.过程定义结束 C.段定义结束 D.过程运行结束 3.已知机器字长16位，则数“-2”的补码用十六进制表示为 。 A 1002H； B 0FEH； C1FFEH； D 0FFFEH。 4.下列通用寄存器中，常用作计数器的是： 。 A AX； B BX； C CX； D DX。 5. 在下列标志位中，可用于地址增或减量的是： 。 A DF； B AF ； C OF； D CF。 6.8位无符号数可表示的数X的范围是 A. 0≤ X ≤ 28－1 B. 0≤ X ≤ 28 C. 0≤ X < 28－1 D. 0≤ X < 28 7. 在MOV指令中，不能用于目的操作数的寻址方式是： 。 A直接寻址； B 寄存器寻址； C 寄存器间接寻址； D立即寻址。 8.下列说法不正确的是： 。 A 宏指令的定义是使用伪指令MACRO和ENDM来实现的； B 汇编语言中，宏指令和子程序是一致的，没有什么差异； C 调用子程序使用CALL指令，调用时需要保留程序的断点和现场； D 每一次宏调用时允许修改有关参数。 9. 使用中断控制器8259A，要实现工作于特殊屏蔽模式，应使用 。 A OCW2； B ICW3； C ICW4； D OCW3。 10. 已知RAM芯片Intel 2128容量为2K(8位，要使用其构成容量为128KB的存储器，需要使用该芯片的数目是 。 A 16； B 32； C 64； D 128。 11 .8255A和PA、PB、PC三个端口可分为A组、B组。其中与PA构成A组的是 A.PB7-4 B.PB3-0 C.PC7-4 D.PC3-0 12. 可编程定时器8253的6种工作方式中，具有自动装入计数初值的是 。 A 0方式和1方式； B 2方式和3方式； C 4方式和5方式； D 1方式和4方式。 13. 8086微处理器的可屏蔽中断请求信号来自于 。 A.CLK引脚 B.NMI引脚 C.INTR引脚 D.GND引脚 14. 已知某A/D转换器，其分辨率为8位，其满量程电压为5V，则其最小分辨电压约为 。 A 300mV； B 1mV； C 5mV； D 20mV； 15. 串行通信时，若波特率为 1200 bit/s，每秒钟传送120个字符，则每一个字符应由 位数据位组成。 A 10； B 20； C 40； D 80； 二、填空题 （本题共10小题，每小题2分，共20分） 1、有一个8位机器数为10010100，若此数表示原码，则相应的十进制数的真值为_____，若此数表示补码，则相应的十进制数的真值为______。 2、MOV AX, [5000H]指令中，源操作数的寻址方式是 ，MOV AX, 100H[BX][SI]中源操作数的寻址方式为 。 3．设(DS)=1000H, (ES)=2000H, (SS)=3000H, (BX)=5000H, (BP)=6000H, (DI)=0001H，内存单元中，(21000H)=1234H, (36000H)=9ABCH,（16000H）＝9657H,。则MOV AX, ES:[1000H] 执行时源操作数的物理地址为_______；MOV AX, [BP]执行后AX= _______。 4. 双机串行通信中，采用RS-232C标准，最简单、经济的连接方式只需要连接三根线，它们是信号地、 和 。 5. 存储器按信息存取方式分类，可以分为 和 。 6. 8086微处理器有20根地址线，可访问存储器的最大容量是 ；而其内部寄存器只有16位，只能寻址 。 7. 微机系统机中，若执行 INT 23H 中断指令，则其对应的中断向量地址是： 。 8、微机系统中，数据传送的控制方式有3种，它们是程序控制、 和 。 9、 ADC0809采用_______ 工作方式进行A/D转换，其模拟多路开关可以接受_______路模拟输入。 10、已知AL=0FFH，BL=0FEH，则指令 IMUL BL 执行完，AX= 。 三、简答分析题 （本题共5小题，每小题8分，共40分） 1. 指出下列指令的错误: (1) MOV AL,BX (2) MOV [SI],[BX] (3) MOV AX,[SI][DI] (4) MOV DS,4000H 2.已知数据段定义如下，分析程序段执行结果。 DATA SEGMENT ARRAY DB 10,20 DUP（2,15,4,0） ORG 3000H TABLE DW 4321H, 257, 513,320H，120H ENTRY DW 4 DATA ENDS … MOV DI，OFFSET ARRAY LEA BX, TABLE MOV SI, ENTRY MOV AX, [BX+SI] (1)程序执行完后，DI= , BX= 程序执行完后，AX= 。 3. 阅读下面子程序，回答问题 TRY PROC NEAR PUSH CX MOV CX, 8 MOV AH, 0 NEXT: SHL AL, 1 RCR AH, 1 LOOP NEXT MOV AL, AH POP CX RET TRY ENDP （1）试说明其实现的功能. （2）如果调用子程序TRY前AX＝6AE3H, 则调用该子程序后AX= 4. 8086系统采用单片8259控制中断，8个中断的中断类型码为08H—0FH。已知某中断源的中断请求接到8259A的IRQ5引脚，中断服务子程序名为INT_SER，要求用直接置入法设置该中断源的中断向量。 5、某存储器系统连接图如图所示，试回答： RAM的容量为 ，地址范围为 ； ROM的容量为 ，地址范围为 。 四、综合设计题 （本题共3小题，共45分） 1. （本题15分）在STR开始的内存区存放有150个字节的有符号数，要求找出该数据块中的最小数，将结果存放到MIN单元中。写出完整的汇编语言源程序。 2. （本题20分） 8086微机系统如下图所示，利用8255A B口驱动外设，设其工作在方式0，PC5作为选通输出信号，BUSY为0表示外设可以接收数据。试完成下列各项要求： （1）写出8255的各个端口地址（A B C口和控制字）（4分）； (2) CPU利用查询方式将STR1开始的50个字节数据输出到该外设。编写包括8255初始化程序在内的输出程序。(16分) 3．（本题10分）已知8253端口地址为400H-403H，输入时钟为2MHz。 （1）试编写程序片段，读出计数器2的内容，并把读出的数据装入寄存器AX。 （2）试编写初化程序段，使计数器1输出周期性的方波，其脉冲周期为0.5ms，十进制计数。 附：8255控制字 附：8253控制字

# Text boxes

RAM

74LS138

ROM

D0~D7

A0~A13

CS

RD

D0~D7

A0~A12

A19

A18

A17

A14

A15

A16

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

G1

G2A

G2B

C

B

A

CS

RD

WR

D0~D7

A0~A13