桂林电子科技大学2016年研究生统一入学考试试题

科目代码：904          科目名称：微机原理及应用（B2）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1. 8086CPU工作在最大模式还是最小模式取决于信号（ ）。 A） B) NMI C） D）ALE 2. -35的补码用8位二进制数表示为（ ） A．1010 0011B B．0010 0011B C．1101 1100B D．1101 1101B 3.设BL=0FEH，执行指令“SAR BL，l”后，BL中的内容为( ) A.7FH B.0FCH C.OFDH D.0FFH 4若要把寄存器AL的低4位求反，高4位保持不变，可以使用的指令是（ ）。 A. TEST AL,0F0H B. XOR AL,0FH C. OR AL,0F0H D. AND AL,0FH 5．所有子程序（过程）的最后一条可执行指令必须是（ ） A．RET B．IRET C．ENDP D．STOP 6．采用DMA方式传输数据时，数据传送是( ) A．由CPU控制完成的 B．由执行程序（软件）完成的 C．在DMAC发出的控制信号控制下完成的 D．在总线控制器发出的控制信号控制下完成的 7．下列关于数据通信的说法，正确的是( ) A.同步通信有起始位和终止位 B.波特率以字节／s为单位 C.半双工通信时发送与接收不能同时进行 D.并行通信有同步通信与异步通信两种方式 8.下列只读存储器中，属于一次性写入数据的存储器是( ) A.PROM B. EPROM C.EEPROM D. Flash Memory 9．下列芯片中，用来锁存地址信息及数据信息的芯片是( ) A.74LS138 B.74LS244 C.74LS245 D.74LS373 10下列关于I／O端口的编址方式的说法，正确的是( ) A．8086对I／O端口采用独立编址 B．8051对I／O端口采用独立编址 C．独立编址的I／O端口操作指令比统一编址丰富 D．独立编址对I／O端口与存储器的控制方法是相同的 11.在系统复位时，下列段寄存器中不会清零的寄存器是( ) A.CS B.DS C.ES D.SS 12．8086存储器分段，每个段的大小不超过( ) A.16KB B.32KB C.64KB D.1MB 13.8086微处理器中，不可屏蔽中断请求的控制线是( ) A.HOLD B.NMI C.INTR D. 14. 在8251A芯片中，实现并行数据转换为串行数据的是( )。 A．发送器 B．接收器 C．数据总线缓冲器 D．MODEM控制 15两片8259A级联时，中断源个数最多为( )。 A.8个 B.15个 C．16个 D.64个 填空题（本题共15小题，每小题2分，共30分） 1.8086CPU复位时，总是从地址__________________开始执行程序。 2.在存储器系统中，实现片选控制的方法有三种，它们是全译码法、____________和_________。 3.在汇编语言程序开发过程中，经编辑、汇编、连接三个环节，分别产生扩展名为ASM、______和______的文件 4.DMA的传送方式有单字节传送方式，_____________和_____________。 5.指令“MOV [BP+SI]，AX”中目的作数的寻址方式为______，目的操作数使用的段寄存器是______。 6.在串行通信中有两种基本的通信方式，即______和______。 7.已知AA=5678H，CL=02H，则指令 ROR AX,CL 执行后，AX=_________ ,CL=_________。 8.汇编语言中标号有两个属性：_______ 和_________。 9.8088执行存储器写时序的时候，为__________电平，为_________电平。 10.程序控制方式中数据传送过程始终受______的干预，每一字节数据都需经过______寄存器才能输入/输出。 11.8086CPU中断系统有______种中断类型码，中断类型码与对应的有效地址换算公式为______。 12.过程的定义用“过程名________[类型]”表示开始，用“过程名________”表示结束。 13.某EPROM有13根地址线和8根数据线，那么它的容量是_________字节，芯片擦除后每一个单元值为_______H。 14.CPU在响应中断后，发出________信号，同时将________送IF。 15 为使传送过程更可靠，在串行异步通信接口中设立了三种出错标志，分别是_________、__________和奇偶错。 分析与简答题（本题共8小题，每小题5分，共40分） 1.什么是中断向量表？设有中断向量表的部分内容如下所示，则中断类型号为12H的中断服务程序的入口地址的段基址是什么？段内偏移量又是什么？ 0000: 0000 68 10 A7 00 8B 01 70 00-16 00 9E 03 8B 01 70 00 0000: 0010 8B 01 70 00 B9 06 10 02-40 07 10 02 FF 03 10 02 0000: 0020 46 07 10 02 0A 04 10 02-3A 00 9E 03 54 00 9E 03 0000: 0030 6E 00 9E 03 88 00 9E 03-A2 00 9E 03 FF 03 10 02 0000: 0040 A9 08 10 02 A4 09 10 02-AA 09 10 02 5D 04 10 02 0000: 0050 B0 09 10 02 0D 02 DF 02-C4 09 10 02 8B 05 10 02 2. 阅读下面的程序段 X DB 92H Y DB ? . . MOV AL， X CMP AL, 0 JL Ll JE L2 MOV Y, 1 JMP EXIT Ll：MOVY，OFFH JMP EXIT L2: MOV Y, 0 EXIT: JMP $ 请回答：(1)程序段执行后，Y=_______。 （2）若定义X DB 18H，则程序段执行后，Y=_______。 3.设（DS)=6000H，（ES)=2000H，（SS)=1500H，（Si）=00A0H,（BX)=0800H，(BP)=1200H，数据变量VAR为0050H. 请分别指出下列各条指令源操作数的寻址方式？它的物理地址是多少？ (1) MOV AX,VAR[BX][SI] (2) MOV DX,[BP] 4.参见存储系统的层次结构图，请回答： (1)层次结构中最高层是_______， (2)Cache的含义是_______。 (3)主存-辅存存储层次主要解决______， (4)cache-主存存储层次主要解决____。 5.下列程序执行后,BX中的内容是多少？ MOV CL, 3 MOV BX,0B7H SHL BX,1 ROR BX,CL 6. 在进行存储器扩展时，什么是字扩展？什么是位扩展？ 7.简述I/O端口采用独立编址方式的优缺点。 8.某系统使用8259A中断控制器，采用级联方式，主片的ICW3初始化值为21H，则该中断系统最多接入多少个中断源？有几片从片，各从片对应的ICW3是多少？ 综合设计题（本题共5小题，每小题10分，共50分） 1.编写程序段，将STRING1中的最后20个字符移到STRING2中（顺序不变）,设串长度为COUNT(COUNT>20)。 2．下面是响应IRQ9中断的中断服务子程序,其功能是响应中断后，从口地址219H的数据口读取数据（假设该数据是某一字符的ASCII码），并送屏幕显示,请完成该子程序的设计。 SERVICE PROC …… ；保护现场（略） MOV DX,（1）_________ IN AL,DX （2）_________ （3）_________ ；送屏幕显示 INT 21H （4）_________ （5）_________ （6）_________ ；结束中断 …… ；恢复现场（略） （7）_________ ；中断返回 SERVICE ENDP 3. 8253的输入频率为1MHz，地址为340H~343H，若采用8253通道级连，产生每秒一次的脉冲信号，8253应如何连接？编写初始化程序。 8253工作方式控制字如图所示 4. .进行异步串行通信之前，通信双方约定，线路上传送的字符包含8位数据位，1位停止位，用偶校验，通信速率是9600波特。 （1）在题4图中画出传送字符“F”（ASCII码是46H）的RS-232波形图； 题4图 （2）线路传送字符“F”需要多少时间？（指从开始传送起始位到传送完停止位所需要的总时间）； （3）设波特率系数K=16,试问发送端发送时钟与接收端接收时钟的频率为多少？ 5.ADC0809通过并行接口8255A与系统总线连接，如图所示，已知缓冲区BUFF已定义为10个字节，现要求从ADC0809通道2（IN2），采用查询方式，采集10个数据，送到BUFF缓冲区保存；A/D转换启动命令为START为高电平，EOC为高电平表示转换结束。请完成相关程序段。8255A的端口地址范围是 260H--263H。 8255的方式选择控制字如下：

# Text boxes

计数方式选择

工作方式选择

计数器读写操作选择

计数器通道选择

D7  D6    D5   D4  D3   D2    D1    D0

BCD

M0

M1

M2

RL0

RL1

SCO

SC1

IN2

IOW

IOR

WR

RD

PB7～PB0

START

ALE

EOC

OE

ADDC

ADDB

ADDA

A0

A1

D7～D0

A9~A2

D7～D0

260H

D7～D0

PA2

PA1

PA0

PC1

PC6

PC0

译

码

CS

8255A

ADC0809

A1

cache

主存储器

辅助存储器

（磁盘）

A0