昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：860              考试科目名称 ：电工及电子技术基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、单项选择题（每题3分，共30分） 1. 在图1.1所示电路中，R1=100Ω/(0.5W)，R2=200Ω/(1W)，，当开关闭合时，将使（ ）。 A）R1烧坏，R2未烧坏 B）R1、R2均烧坏 C）R1未烧坏，R2烧坏 D）R1、R2均未烧坏 图1.1 2. 将交流220V的继电器接在直流220V的电源上使用，结果是（ ）。 A）直流过大，烧坏线圈 B）没有影响，照常工作 C）电流过小，吸力不足 3. 电网电压下降10%，电动机在恒转矩负载下工作，稳定后的状态为（ ）。 A）转矩减小，转速下降，电流增大 B）转矩不变，转速下降，电流增大 C）转矩减小，转速不变，电流减小 4. 对称三相负载功率因素角φ是（ ）。 A）线电压与线电流的相位差角 B）相电压与相电流的相位差角 C）线电压与相电流的相位差角 D）相电压与线电流的相位差角 5. NPN型晶体管工作于放大状态的条件是（ ）。 A）发射结正偏，集电结反偏 B）发射结正偏，集电极正偏 C）发射结反偏，集电结反偏 B）发射结反偏，集电极正偏

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题

6. 稳压二极管一般工作在（ ）。 A）放大区 B）截止区 C）反向击穿区 D）饱和区 7. 引入负反馈后，不能改善的是（ ）。 A）放大倍数的稳定性 B）减少小信号源的波形失真 C）减少放大器的波形失真 8. 在三相交流电路中，当负载为对称且星型连接时，线电压与相电压的相位关系是（ ）。 A）线电压超前相电压300 B）线电压滞后相电压300 C）线电压与相电压同相 D）线电压与相电压反相 9. 组合逻辑电路在电路结构上只包含（ ）。 A）各种门电路 B）各种触发器； C）反馈电路 10. 已知正弦电压在t=0时为220V，其初相位为300，则它的有效值为（ ）。 A）220V B）110V C）110V D）220V 二、填空题（每题3分，共30分） 1. 已知一正弦电压的有效值为110V，频率为50Hz，初相位为零，则该正弦电压的时间函数表达式为 。 2. 已知一对称Y-Y三相电路的线电压为380V，负载为纯电阻，且每相负载的电阻值为100Ω，则相电流是 。 3. 三相异步电动机常用的制动方法有 制动、 制动、 制动。 4. 基尔霍夫定律包括 和 两大定律。 5. 理想电流源的内阻为 ，理想电压源的内阻为 。 6. 任何一交流电都包含三要素，即 、 、 。 7. MOS场效应管的三个极分别为 、 和 。 8. 稳压管工作在二极管特性曲线的 ，在这个区内电流变化幅度 ，电压变化幅度 。 9. 放大电路的静态工作点设置过高时，容易产生 失真；设置过低时，容易产生 失真。 10. 对于T触发器，若原态Qn = 0，欲使现态Qn+1 = 1，则输入T= 。

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题

三、判断题（对的打√，错的打×，每题1.5分，共15分） 1. 用三极管组成开关电路时，三极管工作在饱和状态或截止状态。（ ） 2. 电压源和电流源等效变换，是对内电路等效，对外电路不等效。（ ） 3. 220V，60W的灯泡接在110V的电源上，消耗的功率为30W。（ ） 4. 叠加定理既适用于线性电路，又适用于非线性电路。（ ） 5. 用交流电压表和交流电流表所测出的值是有效值。（ ） 6. 感性负载并联适当电容器后，线路的总电流减小，无功功率也将减小。（ ） 7. 三相电源的相序是指三相交流电依次出现正幅值（或相应零值）的顺序。（ ） 8. 在逻辑运算中，逻辑值1大于逻辑值0。（ ） 9. 阻容耦合多极放大电路既可以放大直流信号，又可以放大交流信号。（ ） 10. 放大电路某一瞬间的输入电压为0.7V，输出端电压为7V，则该放大电路的增益为10。（ ） 四、分析计算题（共75分） 1. 如图4.1所示电路，E1=60V，E2=10V，r1=2，，R=5，用支路电流法求。（10分） 2. 某三相三线制供电线路上，接入三相电灯负载，接成星形，如图4.2所示，设电源线电压为380V，每相电灯负载的电阻都是400Ω，试计算： （1）在正常工作时，电灯负载的电压和电流为多少？（5分） （2）如果1相断开时，其他两相负载的电压和电流为多少？（5分） （3）如果1相发生短路，其他两相负载的电压和电流为多少？（5分） 图4.1 图4.2

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题

3. 有一具有电阻的线圈，若接在频率为50Hz，电压为220V的交流电源上，通过线圈的电流为2.2A。若将此线圈改接在电压为36V的直流电源上，则通过线圈的电流为0.6A。求： （1）线圈的等效电阻R、电感XL和阻抗值Z。（5分） （2）线圈的功率因素COSψ及消耗的功率P。（5分） 4. 分析在三相正弦交流电路中中线的作用。安装中线时应注意什么问题？在什么情况下可以去掉中线？（10分） 5. 在图4.3所示电路中，若已知UCC=12V，RB=200kΩ，β=50，RL=2kΩ，RE=2kΩ，UBE≈0，RS=100Ω。试求放大电路的静态值、电压放大倍数、输入电阻ri和输出电阻ro。（10分） 图4.3

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题

6. 电路如图4.4（a）、（b）所示，图中的集成运放皆为理想运放，工作电源为±15V，试分别求其输出电压Uo。（10分） （a） （b） 图4.4 7. 电路如图4.5所示，试分别写出两个触发器的特性方程、输出方程，并画出电路在CP作用下，、、、以及输出、的波形。设触发器的初态为0，且J0=K0=J1=K1=1。（10分） 图4.5

# Text boxes

I

I2

I1

r2

E2

R

r1

E1

L1

L2

L3