昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：503              考试科目名称 ：规划设计作图

考生答题须知

- 请按《准考证》和《招生简章》规定的作图纸进行答题，考生姓名和考生编号写在图纸底部的右下角，写在其它地方的按作弊卷处理，后果由考生自己负责。

- 请使用规定的作图用笔进行答题，没有特殊要求的全部用铅笔进行绘制。

- 不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

设计题目：文化商业中心规划设计(150分) (一).基地概述： 拟在西南某大城市郊区新建一商业、办公与居住为一体的综合性中心，用地东侧邻综合性大学，西侧邻传媒大学，北侧为城市轨道交通起站点，南侧邻山丘。基地内北部有水塘，有水渠一条，水源自南部山丘流入基地后往西北流出；西北部有绿化较好的本土树林，拟保留。基地北侧、西侧为城市主干路，道路红线宽度30米，南侧道路红线宽度20米，东侧道路红线宽度16米。城市属亚热带季风气候，主导风向为西南风。用地12.4公顷，用地范围见地形图（用地南北交叉口垂直间距529.7米，北侧交叉口垂直间距283.3米，南侧交叉口垂直间距333.3米，具体见图）。 （二）.规划设计要求： 1．项目要求: 本文化商业中心规划地上总面积20-23万平方米，主要面积功能为：1) 规划文化、科技和办公建筑面积不小于5万平方米；2）商业、酒店和附属休闲设施建筑面积不小于5万平方米；3）住宅建筑面积不小于10万平方米，住宅总户数900-1100户，其中多层住宅大于300户；4）其他必要的配套服务设施可根据规划设计构思自行考虑。 2．用地出让控制性规划条件： 1)基地建筑限高: 建筑限高50米；2)净用地容积率(不含地下建筑面积)小于1.8；3)建筑退让道路红线，南侧、西侧、北侧按最少10米退让，东侧和规划道路均按最少5米退让；4)建筑密度小于35%；5)绿地率大于30%； 6)住宅日照间距按1:1控制；7)停车泊位：按规划建筑面积每100平方米0.5个车位考虑，地面、地下比例不限，大客车停车位20个；8）其他按现行技术规范执行。 3.设计要求： 总平面规划设计应对上位控规条件进行分析，对上位控规条件提出的道路交通规划、用地类别可根据规划构思进行合理调整（E1水系可调整走线，但不宜调整现状汇水水塘位置；B1商业设施用地、B2商务设施用地、B3娱乐康体设施用地、R2二类居住用地可根据规划进行必要调整），规划设计应符合基地及周边人文环境因素，合理布局空间与交通流线，塑造一个环境优美、并服务知识经济的文化商业中心。总平面规划和表达应满足题目要求和国家现行相关技术规范要求。 (三).设计成果与图纸要求： 1.规划设计总平面图： 1：1000 (含规划技术经济指标和设计说明); 2.表达规划设计及控规调整的分析示意图（比例不限）; 3.整体鸟瞰图或轴测图。 （注: 成果表现可用2号或1号图纸，以钢笔墨线为主，尺寸应准确，上彩与否不限。)