昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：831            考试科目名称 ：化学反应工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、判断题（正确的请打√，错的打×，全打一种符号的不得分，每题1.5分，共15分） 1.1 化学反应中任意反应组分均可作关键组分。 1.2 工业上一氧化碳与水蒸气生成二氧化碳和氢气的反应为均相反应。 1.3 间歇过程与连续过程的反应速率表示方法相同。 1.4 变容反应过程中反应混合物的体积和摩尔数均随反应率而变。 1.5 停留时间的分布函数与无因次停留时间的分布函数相等。 1.6 反应器中存在沟流时，其停留时间分布密度函数曲线存在滞后。 1.7 间歇反应器的优化可以平均生产强度最大为目标函数。 1.8 对绝热操作的CSTR，传热温差为反应器进出物料的温差。 1.9 催化剂的催化作用是通过改变反应前后的性质以降低反应活化能来实现的。 1.10 改变温度对外扩散速率的影响并不大。 二、填空题（每空1分，共15分） 2.1 化学反应器按操作方式可分为（ ）、（ ）和（ ）。 2.2 写出化学反应速率的定义式（ ），其值应（ ）。 2.3 当进口体积流量与标准状态下的体积流量相同时，空间时间τ=（ ）/SV。 2.4 闭式系统是指在系统进口处（ ），在出口处（ ）的系统。 2.5 平推流的无因次平均停留时间=（ ）。 2.6 不可逆反应、可逆吸热反应、可逆放热反应等温操作时的最佳温度分别应选择（ ）、（ ）和（ ）。 2.7 化学吸附按组分可分为（ ）和（ ）。 2.8 理想吸附和真实吸附的相同处是（ ）。 三、简答题（每题12分，共48分） 3.1 图1和图2对应的是什么反应，两图有什么相同和不同处？ 3.2 什么是返混？为什么要消除返混？如何消除？ 3.3 写出间歇反应器理论体积和实际体积的计算式，并说明式中符号的意义。 3.4 写出球形催化剂颗粒上等温一级可逆反应AB各步骤对反应都有影响时的宏观反应速率方 程，及各控制步骤下的反应速率式。 四、推导题（4.1：10分，4.2：4分，4.3：10分，共24分） 4.1 由下列机理式导出动力学方程式： (Ⅰ) E+2σ2E1/2σ，(Ⅱ) 2E1/2σMσ+Nσ，(Ⅲ) MσM+σ，(Ⅳ) NσN+σ 4.2 由动力学方程式导出机理式： 4.3 等温变容间歇下，反应A+B→L的速率方程为（cA0=cB0）， 试推导其用浓度表示的等温积分形式 五、计算题（每题12分，共48分） 5.1 反应A→B为1级不可逆反应。300 K时要使A的反应率达到20%需12.6 min，求反应的速率常数和反应速率(cA0=1 kmol/m3)。如在340 K达到同样的转化率仅需3.20min，试求该反应的活化能。 5.2 乙酸乙酯(A)水解反应是其产物乙酸(C)催化下的自催化反应，反应速率为rA=kcAcC，反应速率常数k=1.106×10-6 m3/(mol·s)，已知cA0=500 mol/m3，cC0=50 mol/m3，求反应率80%时的最小接触时间。 5.3 在555 K及3 kg/cm2的平推流管式反应器中进行反应：A→2R，已知进料中含30%Ａ（摩尔分率），其余为惰性物料，加料流量为6.3 mol/s(A)，反应速率式为rA=0.27cA mol/(m3·s)。当转化率为95%时，试求：（1）所需的空速为多少?（2）反应体积为多少？ 5.4 用直径6 mm球形催化剂在500 ℃、1 atm下进行一级不可逆反应A→P，反应组分为纯A，分子量为58 kg/kmol，宏观反应速率RA=9.2×10-2 mol/(s·L)。已知堆密度为ρb=0.72 g/cm3，孔隙率εp=0.45，空隙率εb=0.4，比表面积Sg=150 m2/g，曲节因子τ=2。试计算催化剂的内扩散效率因子（假设内扩散影响严重）？ 注：Rg＝82.06 atm·cm3/(mol·K) ＝0.08206 atm·L/(mol·K)